## Slide 1
Chapter 5
Memory Hierarchy
Notes: 重点

## Slide 2: Storage Hierarchy（存储级别）
越靠近CPU，越是小，快，贵
Cache的目的就是为了提升速度，并且提高数据的命中率（一旦miss就需要去更底层找，消耗更大）
  Block placement
  Finding a block
  Replacement on a miss
  Write policy

## Slide 3
Block size空间局部性增大，miss的概率减少。之后块太大，块数量变少，miss变多了。减少cache miss hit time compulsory miss

## Slide 4: Some important items
一个 word 是 4 Byte
当 cache miss 时，我们需要先将内容所在的 block 从 memory 拿到 cache，然后再将内容读到处理器；这个过程花的时间成为 miss penalty

## Slide 5: Cache
item
block大小为1word=4B=32位
block大小为1word则byte offset为2
Cache size=item length * block num

## Slide 6
填充替换的具体例子

## Slide 7: Handling Cache reads hit and Misses
Read
  Hit
    直接从 cache 里读就好了
  Miss
    Data cache miss
      从 memory 里把对应的 block 拿到 cache，然后读取对应的内容。
    Instruction cache miss
      暂停 CPU 运行，从 memory 里把对应的 block 拿到 cache，从第一个 step 开始重新运行当前这条指令。

## Slide 8
Write
  Hit 有两种可以选的方式：
    write-through(写直达，不会有数据不一致的问题)，既写在 cache，也写在 main memory。这样的好处是 cache 和 main memory 总是一致的，但是这样很慢。
      一个改进是引入一个 write buffer，即当需要写 main memory 的时候不是立即去写，而是加入到这个队列中，找机会写进去；此时 CPU 就可以继续运行了。当然，当 write buffer 满了的时候，也需要暂停处理器来做写入 main memory 的工作，直到 buffer 中有空闲的 entry。因此，如果 main memory 的写入速率低于 CPU 产生写操作的速率，多大的缓冲都无济于事。
    write-back，只写在 cache 里，等到这个 block 要被覆盖掉的时候将其写回内存。这种情况需要一个额外的 dirty bit 来记录这个 cache block 是否被更改过。(速度高，可靠性差，可能会有不一致的问题） dirty = 1则需要写回
  Miss 同样有两种方式：
    write allocate，即像 read miss 一样先把 block 拿到 cache 里再写入。
    write around (or no write allocate)，考虑到既然本来就要去一次 main memory，不如直接在memory里面写了，就不再拿到 cache 里了。
    一般来说，write-through 使用 write around ； write-back write allocate

## Slide 9: Example
Assume a direct mapped wtrie-back cache with many cache entries that starts empty.below is a sequence of five memory operations(the address is in square brackets):
  1 write Mem[100];
  2 write Mem[100];
  Read Mem[200]; 读的时候已经放到了cache里面
  write Mem[200];
  write Mem[100];
Answer :
for no-write allocate misses: 1,2,3,5
hit : 4
for write allocate misses: 1,3, 5
hit : 2,4,

## Slide 10: Average Memory Access Time
主存平均存取时间=命中时间+未命中率*未命中惩罚
        =hit rate × Cache time + miss rate ×memory time
AMAT越低，cache的性能就越高
影响命中率的硬件因素主要有：
- Cache的容量
- Cache与主存储器交换信息的单位量(cache line size)
- Cache的组织方式
- Cache的替换算法

## Slide 11: Calculating cache performance
Assume:
instruction cache miss rate 2%
  data cache miss rate 4%
  CPI without any memory stalls 2
  miss penalty 100 cycles
  The frequency of all loads and stores is 36%
  Question: How faster a processor would run with a perfect cache?
Answer:
Instruction miss cycles*I = I×2%×100 =2.00 I
Data miss cycles*I = I×36%×4%×100 =1.44 I
Total memory-stall cycles*I= 2.00I+ 1.44I =3.44 I
CPI with stall*clock cycle*I = CPI with perfect cache + total memory-stalls
= (2 + 3.44 )I = 5.44 I
CPU time with stalls
CPU time with perfect cache
I×CPIstall×Clock cycle
I×CPIperfect×Clock cycle
=
Speedup =
5.44
2
=2.72
=

## Slide 12
Assume CPI reduces from 2 to 1
CPI with stall = CPI with perfect cache + total memory-stalls
=(1+3.44) I = 4.44I
CPU time with stalls
CPU time with perfect cache
CPIstall
CPIperfect
4.44
1
=
=
=4.44
Ratio time for Memory stalls
3.44
5.44
3.44
4.44
=63% to
=77%
from
CPU跑得更快，Cache在执行时间中占的比重更高

## Slide 13
Question : 时钟频率变为2倍
Answer
Total miss cycles per instruction = (2%×200) + 36%×(4%×200)=6.88
CPI with cache misses = 2 + 6.88 =8.88
Performance with fast clock
Performance with slow clock
Execution time with slow clock
Execution time with fast clock
IC×CPIslow clock×Clock cycle
IC×CPIfast clock×Clock cycle/2
5.44
8.88×1/2
=
=1.23
=
=
Notes: 只快了1.2倍，而只是2倍，说明cache的性能影响了cpu的性能

## Slide 14: Set 组相连
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
C
a
c
h
e
M
e
m
o
r
y
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Associative👆，miss rate 👇
But Increases complexity, cost, and access time
优点： 块的冲突概率比较低，利用大幅度提高，块失效率明显降低
缺点： 实现难度和造价要比直接映射高

## Slide 15
全相联方式 Fully associative
index不存在
优点：命中率比较高， cache 存储空间利用率高
缺点：速度低，成本高，访问相关存储器时，每次都要与全部内容比较
直接相联方式（direct mapped）
组为1
优点：地址映射方式简单,数据访问时 只需检查区号是否相等即可,因而可以得到比较快的访问速度 硬件设备简单
缺点：替换操作频繁, 命中率比较低.cache利用率低

## Slide 16: 替换策略
随机(RAND)是随机地确定替换的存储块。设置一个随机数产生器，依据所产生的随机数，确定替换块。这种方法简单、易于实现，但命中率比较低
先进先出(FIFO)是选择那个最先调入的那个块进行替换。当最先调入并被多次命中的块，很可能被优先替换，因而不符合局部性规律。这种方法的命中率比随机法好些，但还不满足要求
近期最少使用(LRU)是依据各块使用的情况，总是选择那个最近最少使用的块被替换, 选择上一次使用时间距离现在最远的那个 block 覆盖掉。这种方法比较好地反映了程序局部性规律，命中率最高

## Slide 17: 通过多层cache 减少miss penalty
这个二级缓存通常在同一个芯片上，每当一级缓存发生丢失时就会被访问。 如果二级缓存包含所需的数据，一级缓存的失误惩罚基本上是二级缓存的访问时间，这比主存储器的访问时间要短得多。如果一级和二级缓存都不包含数据，就需要对主存进行访问，这时就会产生更大的误码惩罚
Total CPI = Base CPI + Memory-stall cycles per instruction
=1 + Primary stalls per instruction + Secondary stalls per instruction

## Slide 18
Add a second level cache两层cache:
  希望一级更快，二级减少miss
  use SRAMs to add another cache above primary memory (DRAM)
Example:
  CPI of 1.0 on a 5GHz machine with a 2% miss rate, 100ns DRAM access
  Adding 2nd level cache with 5ns access time decreases miss rate to 0.5%
Miss penalty to main memory is
The CPI with one level of caching
Total CPI = 1.0 + Memory-stall cycles per instruction
    = 1.0 + 2% × 500 = 11
Miss penalty with levels of cache without access main memory
100ns
0.2
= 500 clock cycles
5ns
0.2
= 25 clock cycles
Notes: 这个1.3可能得看看

## Slide 19
The CPI with Two level of cache with 0.5% miss rate for main memory
Total CPI = 1.0 + Primary stalls per instruction + Secondary stalls per instruction
= 1 + 2% ×25 + 0.5% × 500
= 1.0 + 1.3 ( 0. 5 +2.5 ) = 4
The processor with secondary cache is faster by
Using multilevel caches:
  try and optimize the hit time on the 1st level cache
  try and optimize the miss rate on the 2nd level cache
11
4
= 2.75

## Slide 20: Virtual Memory
虚拟内存的目的是扩容，由虚拟地址得到物理地址，然后再到cache或者主存里面去找

## Slide 21
Advantages:
  illusion of having more physical memory
  program relocation
  Protection 共享内存（只能允许改允许访问的数据）
虚拟地址比物理地址更大
缺页：实际上存在了硬盘上面

## Slide 22
Page faults: the data is not in memory, retrieve it from disk
  huge miss penalty（访问硬盘延迟巨大）, pages一般很大(e.g., 4KB，此时如下图，page offset就是12) ，减少缺页率全相联（因此没有tag）
  减少页面错误很重要 (LRU) ， LRU一般用软件实现
  write back
Notes: 传输比寻址快很多，所以整块整块写比写单个字效率高很多，因此适合write back
memory 作为 disk 的 "cache" 是 fully-associative 的，因此 physical page number 其实就是 cache 中的 "tag“,fully-associative 的 cache 并没有 index 这一字段
为什么要使用 fully-associative 的存储方式呢？这种方式的好处是失效率低，坏处是查询难度大。但是我们也讨论到了，page fault 的开销是非常大的，因此比较低的 page fault 的概率相对于额外的查询来说是非常划算的。
同样，由于读写磁盘是非常慢的，write through 的策略并不合适，因此在 virtual memory 的技术中，我们采取 write back 的方式

## Slide 23
页表寄存器存page table起始地址
使用页表时，根据 virtual page number 找到对应 page table entry, PTE 在 page table 中的偏移，然后与 page table register 相加得到对应 entry 的 physical address，从中读取对应的 entry。其实就是说，page table 就是一个数组， page_table[i] 表示第 i 个 virtual page 对应的 physical page number。
Notes: 类比cache即可

## Slide 24: Page faults 页错误
如果 valid bit = 1，那么转换完成；否则触发了 page fault，handle 之后再进行转换
当page fault发生时，操作系统将通过异常机制获得控制权，处理完之后再将控制交还给进程。操作系统要做的事情是在 secondary storage 中找到这一 page，将其放到 main memory 里（可能需要使用LRU替换策略与当前主存中的某个 page 交换），然后更新 page table
Virtual page

## Slide 25: translation look-aside buffer （TLB）
实际上就是 page table 的专用 cache，一定全相联。把常用的值放在TLB里面（只有page table里面有的并且常用）
Notes: 使用页表时，我们根据 virtual page number 找到对应 page table entry 在 page table 中的偏移，然后与 page table register 相加得到对应 entry 的 physical address，从中读取对应的 entry。但是这种方法的效率存在问题。要访问 virtual address 对应的 physical address，我们首先要根据 page table register 和 page number 来找到页表在内存的位置，并在其中得到 page 对应的 frame number，这需要一次内存访问；然后我们根据 frame number 和 page offset 算出真实的 physical address，并访问对应的字节内容。即，访问一个字节需要两次内存访问，这会加倍原本的内存访问的时间，这是难以接受的

## Slide 26
当 TLB miss 的时候，处理器去 page table 查找对应的项；如果发现对应项是 valid 的，那么就把他拿到 TLB 里（此时被替换掉的 TLB entry 的 dirty bit 如果是 1，也要写回 page table）；否则就会触发一个 page fault，然后在做上述的事
说明主存里有
cache里面有的主存里面一定会有

## Slide 27: tag和data分开放
Example
快表
页表

## Slide 28: Sources of Misses
Compulsory misses (cold start misses)
  对一个块第一次访问时引发的 miss
Capacity misses
  由于容量有限，再fully-associative cache ：某个块虽然访问过，但是由于容量不够被换出去了，再访问时就 miss 了
Conflict misses (collision misses)
  在 set-associative 或 direct-mapped cache 中，某个块虽然访问过，但是由于这个组里的容量不够被换出去了，再访问时就 miss 了

## Slide 29: Trade-offs
Design change | Effect on miss rate | Negative performance effect
Increase cache size | Decrease capacity misses | May increase access time
Increase associativity | Decrease conflict misses | May increase access time
Increase block size | Decrease compulsory misses | Increases miss penalty. For very large block size, may increase miss rate due to pollution.