## Slide 1: 第2讲（第2章） 流体静力学

## Slide 2
流体的静止状态
流体的静止与相对静止
惯性系（静止/匀速运动）中，压强分布与重力平衡；
非惯性系中，压强分布除与重力外, 还要与惯性力分布平衡.
静止状态：流体相对于惯性系没有运动； 平衡状态
相对静止：流体相对于非惯性系没有运动； 相对平衡状态
流体静止(平衡)时速度场处处为零，静压强场成为决定性因素.
静止/相对静止流体，质点之间没有相对运动，粘性作用表现不出来，剪应力为零.

## Slide 3: 受力分析
流体微元
Element of fluid
除以 ，有

## Slide 4
或者用梯度算子表示
得到
求极限
压强变化最大的方向沿着重力方向
压强等值面垂直于重力方向

## Slide 5
流体静力学控制方程
欧拉(Euler)平衡方程
或：
方程意义：静止流体中压强的空间变化由体积力存在产生.
体积力分布已知，由欧拉平衡方程求得压强分布.
流体压强 p(x,y,z)在一点邻域内的空间增量可用全微分表示
此式为压强全微分式，沿任何方向积分该式可得该方向的压强分布.

## Slide 6
均质液体静压强分布
均质液体在重力场中的压强分布
液体内部压强与液体的深度有关，与盛液体的容器形状无关

## Slide 7: 例子1：压力计（Manometer）
测量A点压强

## Slide 8: 例子2：流动装置前后的压强变化
测量a、b两点的压强差

## Slide 9: 例子3：多种流体的压力计
A、B两点的压强关系

## Slide 10: 例子4：另一种压强计算
已知B求
水 水银，
油
注意有效数字！

## Slide 11: 表面张力对测量的影响：润湿现象
亲水
疏水

## Slide 12: 表面张力的影响
管道直径大于1厘米即可
水
水银
自由面 表面张力

## Slide 13: 大气压强计算
根据大气热力性质在垂向上的差异，
可将大气分为五层：
对流层、平流层、中间层、热层和散逸层
对流层：最靠近地面的一层大气。
  低纬度地区高17km～18km，中纬度地区高10km～12km，高纬度地区高仅8km～9km
  气温随高度的增加而递减。平均每上升100m，气温降低0.65 K。
  对流运动显著。上冷下热，利于空气的对流。
  天气现象复杂多变。
大气层的垂直分布与温度和气压图

## Slide 14: 例5：大气压强计算
在重力作用下，大气压强分布的变化有
对理想气体，压强可表示为
对Z1、 Z2 两个高度积分，得到
等温假设下，有
几个需要注意的地方：
高度对重力的影响
教材 例2中
通用气体常数 R = 8314.3 J/(kmol K)
需要除以分子量 29，才能不混淆

## Slide 15: 例6：温度变化情况下的大气压强计算
温度随着高度（< 11000 m）的变化
等温假设下，有
变温度条件下，有
存在4% 误差！
得到
估算5000 m高度上的气压

## Slide 16: 例7：均匀直线加速度情况下的液体压强分布
从0到d积分
求B点压强
如果车辆减速呢？

## Slide 17
更普遍情况
贮液罐以匀加速度a作直线运动，图示坐标系中，体积力为
由压强全微分：
由边界条件：x=0，z=z0，p=p0 得 c=p0+ρgz0
可见：流场中压强 p 是 x、z的函数，即压强不仅沿液面深度变化，而且还沿水平方向变化.
均质液体作匀加速直线运动时的压强公式

## Slide 18
[例] 静压强分布图
已知：静止液体的自由液面上为大气压强，试定性地画出液体中斜面和曲面上的压强分布.

## Slide 19: 浸没平壁的受力分析
平面壁的总压力
均质液体中一倾斜平壁(倾角θ), 大气压液面与平面壁交于O点. 求平壁上任意形状面积A的总压力。
在面积A上任取一面积元dA，淹没水深h=ysinθ，面元上的压强合力（用表压）垂直指向面元
取直角坐标系xoy，x轴位于液面上，y轴沿壁向下.
对A积分可得
总压力

## Slide 20: 浸没平壁的受力分析
平面壁的总压力
由几何学, 面积矩可表示为
式中 yc 为面积A形心 C的坐标，上式可写为
为形心的淹没水深，pc为形心压强。
此式表明：作用于面积A的总压力等于其形心压强乘以面积，
方向垂直指向壁面。

## Slide 21: 浸没平壁的受力分析
平面壁总压力的作用点
均质静止流体对平壁的压强合力中心称为总压力作用点.
由于压强在深度方向线性增长，均质静止流体对斜平壁的总压力作用点不可能与形心重合，而应在形心以下.
总压力作用点位置的确定——用积分法.
力矩合成法：作用于面积A的各面元dA上的压力对ox轴的力矩积分
＝等于总压力对ox轴的力矩
利用
可得
壁面A对ox轴的二阶惯性矩

## Slide 22: 浸没平壁的受力分析
同理：作用于面积A的各面元dA上的压力对oy轴的力矩积分
＝等于总压力对oy轴的力矩
利用
可得
壁面A对oy轴的二阶惯性矩

## Slide 23
常见形状的二阶惯性矩

## Slide 24: 例8：水下窗口受力分析
作用位置
受力

## Slide 25
流体对曲面壁的作用力
(1) 二维曲面
曲壁ab，左侧盛水，坐标系oxh如图示.
在曲线ab上任取一面积元dA，水平方向投影面积dAx，垂直方向投影面积dAh，淹没水深h
作用在dA上液体压力的分量式为
垂直分力
称为压力体。
即为压力体内液体的重量。
表明：液体对曲壁总压力的垂直分量等于压力体内液体的重量.
垂直分力的作用线通过压力体的重心.

## Slide 26
水平分力
为Ax的形心的淹没水深。
表明：液体对曲壁总压力的水平分量等于曲壁在该方向投影面上的总压力. 水平分力的作用线通过投影面积的压强中心，指向曲壁.
若曲壁在水平方向的投影有重叠部分：
如右图中ab曲线中的cdb段，
cd和bd的水平分力大小相等，方向相反，合力为零，总压力水平分力由ac段决定.

## Slide 27: 浮力
微元上表面dS2的作用力
因为
=
合力有
积分，得

## Slide 28
阿基米德浮力定律
当|F|>W时，物体上浮露出液面，称为浮体；
当|F|=W时，物体悬浮在液体内，称为潜体；
当|F|<W时，物体下沉至底面， 称为沉体；
全部或部分浸没在静止均质流体中的物体，在重力场中所受的浮力
竖直向上，大小等于它所排开该流体的重量，作用线通过它所排开
流体的重心。
浮体、潜体和沉体：

## Slide 29
潜体与浮体的稳定性
潜体的稳定性
潜体平衡的稳定性取决于物体重心与浮心的相对位置.
稳定平衡：平衡时重心位于浮心正下方.
  当物体倾斜时，重力W与浮力F构成一恢复力偶，使物体回到平衡位置.
不稳定平衡：平衡时重心位于浮心正上方.
  当物体倾斜时，重力与浮力构成一倾倒力偶，使物体倾复.
随遇平衡：平衡时重心与浮心重合.
  当物体倾斜时，既不发生恢复，也不发生倾倒. 只有在均质液体中的均质潜体才有可能达到随遇平衡.

## Slide 30
潜体与浮体的稳定性
浮体的稳定性
浮体倾斜时，产生浮力部分的体积、形状和浮心位置都可能改变，情况比潜体复杂
当浮体重心低于浮心时，浮体处于稳定平衡状态；
当浮体重心高于浮心时，需要用定倾中心与中心位置判断平衡状态.
平衡条件
合力为零
合力矩为零

## Slide 31: 课后作业
2.1、 2.8、 2.13
请将习题中的英制单位均化成国际标准单位后给出答案
1 ft（英尺）= 30.48 cm, 1 in （英寸）= 2.54 cm