## Slide 1: 第3讲（第3-6章） 流体分析的基本原理

## Slide 2
第3讲 流体（流动）分析的基本原理
运动流体分析
质量守恒 — 控制体法
牛顿第二定律 — 控制体法
能量守恒 — 控制体法

## Slide 3
1.运动流体分析 — 流体运动的复杂性要求相应的分析方法

## Slide 4
守恒定律
定律 方程
质量守恒定律 连续性方程
牛顿运动第二定律 动量方程
热力学第一定律 能量方程
其他定律？

## Slide 5
拉格朗日描述和欧拉描述
质点系法：把流体质点作为研究对象，跟踪每一个质点，描述其运动过程中物理量随时间的变化。
  物理量与流体质点直接相关，随时间变化
      流体质点(a,b,c), 该点的物理量 f 的拉格朗日表达式
(a,b,c)称为拉格朗日坐标，不同的(a,b,c)代表不同质点.
位移、速度、加速度、密度、压强、温度等
百米赛跑
1
2
3
4
5
6
  物理量的随体变化
拉格朗日(Lagrange)描述
Lagrangian

## Slide 6
位置矢量-流体质点的运动方程
初始时刻的位置坐标
任意时刻的运动坐标
区分不同流体质点
流体质点的位移
设某一流体质点 在t=t0 时刻占据起始坐标(a,b,c), 任意时刻t，流体质点运动到空间坐标(x, y ,z)
z
x
y
O
a
x
b
y
z
c
t0
t
M
拉格朗日变数
Notes: 给定（a，b，c），t 变化时，该质点的轨迹方程确定；不同（a，b，c），t 不变，表示在选定时刻流场中流体质点的位置分布。

## Slide 7
速度、加速度：任意质点、任意时刻的速度和加速度
流体质点的速度
流体质点的加速度

## Slide 8
问题
1
每个质点运动规律不同，很难跟踪足够多质点
2
数学上存在难以克服的困难
3
实用上，不需要知道每个质点的运动情况
因此，该方法在工程上很少采用。

## Slide 9
流场法：考察空间每一点上的物理量及其变化。研究流体质点在通过某一空间点时流动参数随时间的变化规律
  物理量在空间有一个分布，可随时间变化
      场的概念，着眼于空间的固定点的物理量 f
(x, y, z) 表示空间点的坐标.
位移、速度、加速度、密度、压强、温度等
  物理量的空间变化
1.2 欧拉(Euler)描述

## Slide 10
流体质点在任意时刻t 通过任意空间固定点 (x, y, x)时的流速
采用欧拉法，可将流场中任何一个运动要素表示为空间坐标(x, y, z)和时间t 的单值连续函数。
式中， (x, y, z, t )称为欧拉变数。

## Slide 11
其它物理量：空间坐标和时间的函数
加速度：空间坐标和时间的函数
令 (x, y, z) 为常数，t为变数
表示在某一固定空间点上，流体质点的运动参数随时间的变化规律。
令(x, y, z) 为变数, t为常数
表示在同一时刻，流场中流动参数的分布规律。即在空间的分布状况。

## Slide 12
  两种运动描述(观点)的对比
Lagrange描述 Euler描述
描述物理量的随体变化
描述物理量的空间变化
着眼于质点
着眼于空间点
有限质点
场
强调历史相关(如轨迹)
强调瞬时的空间相关
不适合描述流体微元的运动
变形特征
适合描述流体微元的运动
变形特征
通常表达式较为复杂，
但此方法很重要
表达式简单，
在流体力学中常用

## Slide 13: 稳态与非稳态流动
欧拉描述下
固定坐标系
运动坐标系
稳态、steady、定常
非稳态、unsteady、非定常

## Slide 14: 稳态与非稳态流动
欧拉描述下
固定坐标系
运动坐标系
稳态、steady、定常
非稳态、unsteady、非定常

## Slide 15
风洞

## Slide 16
流线(streamline)
  流线是流场中任一时刻的一条几何曲线，其上各点的速度矢量均与此曲线相切。因此，流线是同一时刻，不同流体质点所组成的曲线。由欧拉法引出。

## Slide 17
  二维情况：
  三维情况：

## Slide 18
迹线(path line)
迹线是指同一流体质点不同时刻流经的空间点所连成的线，即流体质点的运动轨迹。 由拉格朗日法引出的概念
一个流体质点的位置：

## Slide 19
例：已知速度场
求：过(1,1)点的流线
解：

## Slide 20
系统及控制体
守恒律需要在某一系统（system）内才成立
多数情况下，难以对变化多端的流动定义一个系统
控制体（control volume）相对容易定义，适合于变化多端的流动分析
控制体可以是有限尺寸，也可以是无限小

## Slide 21
几类分析方法的特点
控制体（ large-scale）分析
对任何流动情况都是“准确”的，在边界上的平均或者“一维”物理量，适合工程应用
Bernoulli，Prandtl
微分（differential， small-scale）分析
适用于任何流动，但多数情况没有精确的解析解，可用数值模拟（CFD，计算流体力学）
Euler，d’Alembert
实验或者量纲（experimental or dimensional）分析
适用于理论、数值、实验，能降低实验费用
Rayleigh、Buckingham

## Slide 22
2.质量守恒
=
= 0
物质既不能生成也不能消失：
直观思考一下各项的具体作用

## Slide 23
质量通量 （mass flux），
或者质量速率（mass velocity），用G表示

## Slide 24: 两种特殊情形
稳态流动
不可压缩流动

## Slide 25: 例子1
注意速度与控制面的法线方向！

## Slide 26: 例子2

## Slide 27: 例子2

## Slide 28: 例子3
1. 盐水随时间的变化规律
2. 多长时间罐子的盐质量
达到200 kg？
Salt content
10% by mass

## Slide 29: 盐水质量的变化
控制体盐水质量M的变化率
盐水流入流出变化率
盐水质量守恒关系
积分，可得盐水随时间t变化的表达式

## Slide 30: 盐质量的变化
控制体盐质量S的变化率
盐流入流出变化率
盐质量守恒关系
最终，盐质量随时间t变化的表达式
令盐的质量为S，则其浓度表达为
或者
一阶线性微分方程
得通解
根据0, S = 100, 确定出

## Slide 31: 3.牛顿第二定律
合力的大小和方向
控制体的动量平衡方程，或者动量定理(momentum theorem)
三个方向上的分量

## Slide 32: 注意中文翻译的错误
X

## Slide 33: 例4：流体对弯管的作用力
如何选取控制体？

## Slide 34
1. 设弯管对流体的所有作用力合力为 B
2. 对控制体进行表面积分，有
4. 整理得到流体受弯管的作用力为
3. x和y方向上的动量平衡关系为

## Slide 35
1. 设弯管对流体的所有作用力合力为 B
2. 对控制体进行表面积分，有
4. 整理得到流体受弯管的作用力为
3. x和y方向上的动量平衡关系为
流体施加到弯管的作用力
大小相等，方向相反
稳态流动，可进一步简化

## Slide 36: 控制体的另一种选取方法

## Slide 37: 例5：射流冲击挡板受力分析

## Slide 38
各项
挡板以v0向右移动，则
水： F = 720 N
空气：F = 0.868 N

## Slide 39: 例6：蒸汽煤水车的受力 （教材35页例2）
坐标如何选取？

## Slide 40
坐标固定到车上

## Slide 41
固定坐标

## Slide 42
动量平衡
坐标固定到车上
= 0
得
机车受力 大小相等，方向相反

## Slide 43
动量平衡
固定坐标
= 0
同样得到
=
控制体内质量增加来自于下部入口的流入流体

## Slide 44: 动量矩的积分关系式：线动量的拓展
对
两边叉乘
左端
右端
称为动量矩(moment of momentum)

## Slide 45: 动量矩平衡方程
控制体的动量矩
平衡方程
分量表达式

## Slide 46: 对于泵和涡轮的应用
例7：求水斗式水轮机作用到转轴上的力矩

## Slide 47
控制体选取
唯一的外部力矩
= 0

## Slide 48
求表面积分
流体离开控制体的x方向速度分量
代入表面积分，有
最后得
由此，作用到转轴上的力矩

## Slide 49: 4.能量守恒

## Slide 50
能量守恒
动量守恒
质量守恒
总能 e
势能+动能+内能

## Slide 51: 例8
稳态流动、无摩擦损失

## Slide 52
稳态流动，有
最终得到
或者另一种形式
物理解释

## Slide 53: 例9：泵的做功
泵的输出功率为 3 马力（horsepower，hp）
求质量流量
压强测量位置的不同
静压
总压

## Slide 54
1. 在边界①、 积分
②
2
2. 代入压强差
3. 求解方程，得
公制马力 ps，735.5 W

## Slide 55: 英制单位计算

## Slide 56: 伯努利方程 （Bernoulli Equation）
稳态、不可压缩、无黏、等温流动的控制体
或两边除以g，得
xx头 (xx head)
具有长度量纲

## Slide 57: 例10：容器下部出水速度
托利拆里方程（Torricelli’s equation）
水面面积大，近似为高度不下降，近似无速度

## Slide 58: 例11 三大定律的综合应用
稳态、不可压缩流动，忽略壁面剪切力
求内能变化
质量守恒
动量守恒
能量守恒

## Slide 59: 例11 三大定律的综合应用
质量守恒 (1)
动量守恒
能量守恒
(2)

## Slide 60
变化成伯努利方程的形式，有
称为水头损失（head loss）
思考：为何多出来额外损失？

## Slide 61: 总结
掌握控制体概念
三个守恒定律的概念，方程，不同表达形式
具体问题，需要从每一项概念出发
对解决问题，要有充分信心

## Slide 62: 课后作业
4.14、5.10、5.32、6.7