## Slide 1: 轮式移动机器人技术
王越
控制学院智能系统与控制研究所
ywang24@zju.edu.cn

## Slide 2: 运动学编程
向Gazebo中发送两轮速度
Gazebo中的机器人移动
遥控
运动学分解
Gazebo
可视化
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 3: 坐标系
机器人自身，及机器人与环境间需要用坐标系关系刻画
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 4: 坐标系
对于更复杂的机器人系统，要用大量坐标系及其之间的关系进行刻画
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 5: 坐标系
每个节点都可能用到坐标系，高度重用
多个节点间大量重复维护坐标系（创建及更新），进而引起大量更新信息在节点间重复通信
如何设计一套可重用的坐标系机制？
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 6: 坐标系
多个坐标系间的数学关系描述
位姿矩阵

## Slide 7: 坐标系
点在坐标系间的转换
链式法则
如何在世界坐标系下表示激光点？

## Slide 8: 坐标系树
坐标系采用树的结构表达
为什么是树？

## Slide 9: TF
ROS提供了现成的工具
http://wiki.ros.org/tf
http://wiki.ros.org/tf/Tutorials

## Slide 10: 可视化
Gazebo可视化很清晰，是否需要额外设计可视化节点？

## Slide 11: 可视化
Gazebo可视化很清晰，是否需要额外设计可视化节点？

## Slide 12: 可视化
Gazebo可视化很清晰，是否需要额外设计可视化节点？
如何设计一套可视化，显示
  环境
  坐标系
  传感器信息
  ……

## Slide 13: 可视化
Gazebo中的环境由用户产生，在现实中环境客观存在
可视化的是环境的地图

## Slide 14: 可视化
Gazebo中的坐标信息添加到TF下
地图信息在对应的坐标系下显示
机器人信息在对应的坐标系下显示

## Slide 15: 可视化
在Gazebo中安装一个传感器

## Slide 16: 可视化
Gazebo中的坐标信息添加到TF下
地图信息在对应的坐标系下显示
机器人信息在对应的坐标系下显示
激光信息在对应坐标系下显示

## Slide 17: RVIZ
ROS提供了对应的工具，根据TF显示对应的元素，包括地图、激光等
http://wiki.ros.org/rviz

## Slide 18: RVIZ
显示坐标系，选择在地图坐标系，机器人坐标系，有什么区别？

## Slide 19: 程序架构
遥控
运动学分解
Gazebo
RVIZ
TF
速度是算法控制的
人在这个回路中负责什么？

## Slide 20: W3-W4作业
完成Ubuntu和ROS的安装
完成ROS Tutorial，现场演示消息和服务，并能够更改消息和服务例程中的功能
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials
完成全链路：键盘输入-运动学分解-Gazebo仿真-TF管理-可视化RVIZ