## Slide 1
4.1 数字逻辑和电路
主讲：马蔚

## Slide 2: 知识图谱
1 信息与信息技术概述
2 信号与数据
2.1 时域和频域
2.2 模拟和数字
2.3 编码和调制
2.4 场与波
5 互联与计算
5.1 通信与网络
5.2 感知与计算
3 电子器件与电路
3.1 电路模型和基本定律
3.2 晶体管
3.3 集成电路
4 逻辑与数字系统
4.1 数字逻辑和电路
4.2 时序逻辑和有限状态机
4.3 计算机和微处理器
4.4 嵌入式系统和EDA技术
6 专业与课程导引
7 课程总结
采
集
变
换
传
输
存
储
利
用
处
理
认
知
处
理
器
器
件
场与波
网
络
信 息
信 号
数 据

## Slide 3: 内容提要
二进制和布尔代数
逻辑门电路
组合逻辑电路
时序逻辑电路

## Slide 4: 模拟与数字
我们可对我们的模拟世界进行数字抽象，只使用两个值 0 和 1 而不是使用无限连续的模拟值来表征我们的世界。
因为只有两个值，我们称为二进制值。0 或 1，是一个二进制数字(binary digit)，简称比特 (bit)。

## Slide 5: 二进制计数系统
中国古代的阴阳学说可以认为是最早二进制的雏形。
二进制作为一个计数系统，是公元前2—5世纪时由印度学者完成的，但是他们没有使用0和1计数。
Gottfried Wilhelm Leibniz
Jul 1, 1646—Nov 14, 1716
17世纪，德国哲学家、数学家戈特弗里德 · 威廉 · 莱布尼兹 (被誉为十七世纪的亚里士多德) 进一步完善了二进制，并且用0和1来表示它的两个数字，成为我们今天使用的二进制。
二进制除了是一种计数和方式外，还可以表示逻辑“是”与“非”。

## Slide 6: 二进制数
一串 n 比特的字符串可以表示 2n 种不同的信息。
例如，一个2比特的字符串可以有四种不同的组合：00、01、10和11。

## Slide 7: 二进制数
十进制 | 二进制
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
10 | 1010
11 | 1011
12 | 1100
13 | 1101
14 | 1110
15 | 1111

## Slide 8: 布尔代数：二进制数的数学运算
1854年，英国数学家乔治 · 布尔的《思维规律的研究》(An Investigation of the Laws of Thought, on which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities) 一书出版，第一次向人们展示了如何用数学的方法解决逻辑问题。
布尔证明，逻辑不仅是哲学，逻辑就是数学，逻辑运算可以完成任意的复杂计算任务。
George Boole
Nov 2, 1815—Dec 8, 1864
布尔代数对于数学的意义等同于量子力学对于物理学的意义，它们将我们对世界的认识从连续扩展到离散状态。
万物都是可以量化的，从连续的变成一个个分离的，它们的运算“与、或、非”也就和传统的代数运算完全不同了。
AND OR NOT

## Slide 9: 布尔代数：二进制数的数学运算
公理 | 
0  0 = 0 | 1 + 1 = 1
1  1 = 1 | 0 + 0 = 0
0  1 = 1  0 = 0 | 1 + 0 = 0 + 1 = 1
0' = 1 | 1' = 0
单变量定理 | 
x  0 = 0 | x + 1 = 1
x  1 = 1  x = x | x + 0 = 0 + x = x
x  x = x | x + x = x
(x' )' = x | 
x  x' = 0 | x + x' = 1
两变量或三变量定理 | 
x  y = y  x | x + y = y + x
(x  y)  z = x  (y  z) | (x + y) + z = x + (y + z)
(x  y) + (x  z) = x  (y + z) | (x + y)  (x + z) = x + (y  z)
(x  y)' = x' + y' | (x + y)' = x'  y'

## Slide 10: 内容提要
二进制和布尔代数
逻辑门电路
组合逻辑电路
时序逻辑电路

## Slide 11: 香农和数字电路设计理论
1938年，香农完成了他的硕士论文 A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits，首次提出可以用布尔代数来描述电路。
香农将布尔代数的“真”和“假”和电路系统的“开”和“关”对应起来，并用了数学中最简单的两个数字——“1”和“0”来表示。
香农用布尔代数分析并优化了开关电路，奠定了数字电路的理论基础。
Claude Elwood Shannon
April 30, 1916 ~ Feb 26, 2001

## Slide 12: 从开关到逻辑
与门（AND），开关串联
  F=x and y F=xy F=xy，当两个开关同时闭合时，输出可以等于输入。
或门（OR），开关并联
  F=x or y F=x+y， 当两个开关只要有一个闭合，输入即可等于输出。
非门（NOT）：
  F=x F=x，对输入进行取反，0输入产生一个1输出，输入1则输出会变成0。

## Slide 13: 晶体管可以等效成开关
晶体管是数字系统最基本的组成单元，数字逻辑门可以由晶体管连接而成。
对于数字系统，晶体管可以被看成一个开关，对应有开和关两个状态，即 1 和 0 两个状态。

## Slide 14: 晶体管和逻辑门
与门
或门
非门

## Slide 15: MOSFET构成的逻辑门
与门
或门

## Slide 16: 逻辑门
所有数字系统中，均可以看成由最基本的三种逻辑门组成：
与门 （AND）
或门 （OR）
非门 （NOT）
真值表 国标符号

## Slide 17: 数字电路
F(x, y, z) = x'y'z + x'yz' + x'yz + xyz' + xyz
x | y | z | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
真值表
布尔方程、逻辑表达式
电路原理图

## Slide 18: 从晶体管到处理器
晶体管是数字系统最基本的组成单元
晶体管的通断可以表达数字逻辑的0或者1
数字逻辑门可以由晶体管连接而成
组合逻辑：由多个逻辑门连接而成
  输出只和当前的输入有关，即没有记忆功能。
时序逻辑：由多个逻辑门连接而成
  与组合逻辑的连接方式不同，输出不仅和当前的输入有关，还和以前的输入有关，即具有记忆功能。
微处理器：由组合逻辑电路和时序逻辑电路组成
无论是组合逻辑电路，还是时序逻辑电路，都可以由最基本的与门，或门和非门组成。

## Slide 19: 内容提要
二进制和布尔代数
逻辑门电路
组合逻辑电路
时序逻辑电路

## Slide 20: 组合逻辑电路的“综合”和“分析”
组合逻辑电路的“综合”和“分析”是互逆的过程。
在组合电路的“综合”中，首先对电路的功能进行描述，然后得到精确描述电路的真值表或布尔方程，并进而得到电路图。
组合逻辑电路的“分析”是“综合”的反向过程，其步骤是：写出逻辑表达式，画出真值表，进而分析其功能。

## Slide 21: 组合逻辑电路的功能描述方法：真值表
真值表列出输入所有的组合情况下对应的输出值
可用于描述组合逻辑电路的功能。
例如上图，当输入三个变量中任意两个或以上变量为1，则输出为1。
真值表的行数等于2的n次方，其中n为输入变量数目。
真值表描述和组合电路功能描述是等效的，是电路功能描述的严格形式。

## Slide 22: 从真值表可以得到逻辑表达式
根据真值表，可写出逻辑表达式的“与-或 (Sum of Product, SOP)”形式。
对于真值表每一行，如果输出为1，则在逻辑表达式中出现为一“与”项，否则不出现。
对每一个“与”项，根据每个输入变量为0或者为1，对应输入变量取“非”或不取“非”。

## Slide 23: 从逻辑表达式即可综合 (Synthesize) 出电路
任意的组合逻辑，都可以用 SOP 形式表示。
SOP的表达式，只需要用与门，或门和非门即可综合出来。
由上图所示，最后一级表示四个“与”项的或，用一个“或”门；中间一级是表示每一个“与”项，一共有4个与项，所以用4个与门，对于每一个与门，其输入根据是否取非，来确定是否需要加入一个非门。
至此，可以看出怎么由组合逻辑功能综合出组合逻辑电路。
“综合”是指由电路功能得到电路（与或非门）连接图；
“分析”是指给出与或非们的连接图，分析出电路的功能。

## Slide 24: 例 1：汽车警报器
输入：三个变量 M，D，V
  M：警报器开关
  D：门上的传感器检测到门被打开了
  V：震动传感器检测到车辆的震动
输出：报警信号S
罗列出输出和输入的关系
  警报器开关关闭，报警信号S一直为0
  警报器开关打开，当检测到震动，或者检测到门打开，或者同时检测到震动和门打开，报警信号S为1
M | D | V | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 25: 从真值表可以得到逻辑表达式
对于真值表中输出为1的行，在逻辑表达式中出现为一“与”项。
对每一个“与”项，根据每个输入变量为0或者为1，对应输入变量取“非”或不取“非”。

## Slide 26: 从逻辑表达式即可综合出逻辑电路图
由逻辑符号及相应连线构成的电路图。
根据逻辑式画逻辑图的方法：将各级逻辑运算用相应逻辑门去实现。
运算次序为先非 后与 再或。
因此用三级电路实现。
反变量用非门实现
与项用与门实现
相加项用或门实现

## Slide 27: 电路简化
S

## Slide 28: 例2：三比特无符号比较器
功能要求：判断一个三比特的二进制数是否大于等于6，若是则输出1，不是则输出0
第一步：真值表，第二步：表达式；第三步，电路图
f = x2x1x0' + x2x1x0
十进制数 | 二进制数 |  |  | 输出
 | x2 | x1 | x0 | f
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 29: 例3：二选一多路选择器
功能要求：
  设计一个选择器，其中2个数据输入为 d0 和 d1，一个选择输入为 s，当s=0 是输出等于d0，当 s=1 时，输出等于 d1
1
0
s=0，y=d0
s=1，y=d1
2-1选择器

## Slide 30: 选择器设计
第一步：真值表，第二步：表达式；第三步，电路图
s | d1 | d0 | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 31: 选择器设计
s | d1 | d0 | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
逻辑化简

## Slide 32: 使用多个2-1选择器扩展8-1选择器

## Slide 33: 组合逻辑电路分析
给定一个电路，给出它的真值表或者功能描述。
与组合逻辑电路综合是反向过程。
步骤：
  写出逻辑表达式
  画出真值表，进而分析功能
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
逻辑函数的三种表示方法可以相互转换。

## Slide 34: 汽车警报器
输入：三个变量D，V，M
  M：警报器开关
  D：门上的传感器检测到门被打开了
  V：震动传感器检测到车辆的震动
输出：报警信号S
问题：
  当一个小偷打开门后，报警信号被触发
  小偷迅速关上门，报警信号又被关闭了
  于是小偷可以毫无压力的在车内偷东西
为什么会这样？
  因为这个报警器电路没有记忆功能
M | D | V | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 35: 内容提要
二进制和布尔代数
逻辑门电路
组合逻辑电路
时序逻辑电路

## Slide 36: 数字逻辑电路
所有数字逻辑电路都可以被分成两类：
  组合逻辑电路：输出只和当前的输入有关，即没有记忆功能。
  时序逻辑电路：输出不仅和当前的输入有关，还和以前的输入有关，即具有记忆功能。
无论是组合逻辑电路，还是时序逻辑电路，都可以由最基本的与门，或门和非门组成。
所不同的是连接方式不一样，时序逻辑电路的基本门电路连接中，带有反馈回路。
时序逻辑电路

## Slide 37: 如何使电路具有记忆功能：引入反馈
Q and Q’ 是对称的两个信号
  假设Q=0，则下面的反相器输出Q’=1，作为上面反相器输入后Q=0；是一个稳定状态
  假设Q=1，则下面的反相器输出Q’=0，作为上面反相器输入后Q=1；也是一个稳定状态
这一电路就具有了记忆功能，能够记住电路的状态
双稳态电路的缺点：虽然能够记住电路状态，但是不能改变电路状态
= 0
= 1
= 0
= 1
双稳态电路
1
0
0
1
0
1
1
0

## Slide 38: SR锁存器
SR锁存器把双稳态电路中的非门换成了与非门，使得与非门的输入可以作为外部输入，用于改变电路状态。
  电路图
  符号

## Slide 39: SR锁存器
若 S’=1 且 R’=1，则退化为双稳态电路。
若两者中间有一个为0，如 S’=0，则 Q 被置为1；如 R’=0，则 Q’=1
若两者均为0，则系统状态可能会进入不稳定或不确定，应予以避免。
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0

## Slide 40: SR锁存器状态表

## Slide 41: 现态和次态的概念
现态 Q 锁存器接收输入信号之前的状态。
次态 Qnext 锁存器接收输入信号之后的状态。
S' | R' | Q | Qnext | 功能
0 | 0 | 0 |  | 不定
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | Qnext = 1 置1
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | Qnext = 0 置0
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | Qnext = Q 保持
1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 42: 具有记忆功能的汽车警报器
在原先用组合逻辑电路实现的汽车报警器的基础上，加入SR锁存器，可以设计出新的汽车警报器。

## Slide 43: 汽车警报器v2.0
M =1
R =1
D =1 or V =1
1
S =1
S =0
Q =1
Siren
M =1
R =1
D =1 or V =1
1
S =1
S =0
Q =1
Siren
D =0 and V =0
0
S =0
S =1
Qnext =1
Siren
车门开关传感器或震动传感器被触发
此后，车门开关传感器和震动传感器被关闭

## Slide 44: 4.1 知识点

## Slide 45
The End.