## Slide 1: 第4讲（第8-9章） 层流流动问题分析

## Slide 2
第4讲 层流流动问题分析
层流流体微元分析方法
流体流动的微分方程式

## Slide 3
1.层流流体微元分析方法
层流与湍流
（laminar flow & turbulent flow）
雷诺数、Reynolds number
分层流动和强对流

## Slide 4
从控制体 (control volume) 到流体微元 (differential element)
控制体 流体微元
不关心细节 从另一种角度
穿过表面的物理量 导出微分方程
物理量的总变化 理解各种物理量变化机制
积分 微分

## Slide 5: 例1：等截面圆管内充分发展的层流流动
Fully developed：速度分布不随流向位置变化
充分开展 ？
充分发展 √
入口效应
（Entrance effect）

## Slide 7
x方向动量守恒
在微元上计算各项
（略去高阶项）
稳态流动，有
充分发展流动，有
各项代入第一个方程，
得

## Slide 8
注意，这里P是x的函数，r的函数！
求极限，有
在充分发展流动中，流向压力梯度为常数，即
对r求积分，有
r=0处，剪应力不可能无穷大，所以C1必为零，得
牛顿流体存在剪应力与剪应变关系式 ，所以有
两边除以 ，得

## Slide 9
对上式再一次积分，有
考虑到 r=R 壁面处的无滑移速度条件，得
得到抛物型速度分布
或者
r=0 通道中心，速度最大，有
速度分布又写成
用上一讲的管道平均速度与最大速度的关系式，有
压力梯度用平均速度表示，有
Hagan-Poiseuille equation, 海根-泊肃叶方程
如何用到管道流动？

## Slide 10
上面推导成立的条件
1. 流体
a.牛顿流体
b.连续介质
2. 流动
a. 层流
b. 稳态
c. 完全发展
d. 不可压缩

## Slide 11: 例2：牛顿流体沿倾斜平面向下的层流流动
注意坐标和微元的选取
回忆一下剪应力下标含义

## Slide 12
x方向动量守恒
在微元上计算各项
稳态流动，有
充分发展流动，有
各项代入第一个方程，得

## Slide 13
求极限，有
对y求积分，有
利用y=L处为自由面，剪应力为零的条件，得
牛顿流体存在剪应力与剪应变存在线性关系，上式可变为

## Slide 14
对上式再一次积分，有
考虑到 y=0 壁面处的无滑移速度条件，得 C2 = 0
得到抛物型速度分布
y=L 自由面处速度最大，有
简单积分比较，可以得到

## Slide 15: 2.流体流动的微分方程式
控制体下的质量守恒形式
= 0

## Slide 16
=

## Slide 17
x方向的净质量流出率：
y方向的净质量流出率：
z方向的净质量流出率：
代入质量守恒方程：
各项除以并求极限：
微分形式的连续性方程

## Slide 18
引入散度（divergence）：
连续性方程变成：
连续性方程各项求导，可变成：
引入随体导数概念：
（substantial derivative）
连续性方程的另一种形式：
不可压缩流动条件下
随体导数 局部导数 控制体输出的输运量
物理量沿流体微元运动途径的
时间变化率

## Slide 19: 纳维-斯托克斯方程 (Navier-Stokes equations)
控制体下的动量守恒形式
=
各项除以有：

## Slide 20
x方向上，有：

## Slide 21
各项除以有：
控制体的动量净流出率：

## Slide 22
括弧内微分，可以变成：
把连续性方程 代入上式，有
控制体内的动量变化率：

## Slide 23
动量方程的各项为：

## Slide 24
可以写出三个方向上的动量方程：

## Slide 25
当地加速度 对流加速度/迁移加速度
local acceleration convective acceleration
用随体导数表示，有：
随体导数
Substantial derivative
或者
全导数
Total derivative

## Slide 26: 有关随体导数（全导数）的概念
从欧拉法看，同一空间点上，因时间先后不同，流速可不同；
不同空间位置上，流体的流速也可以不同；
因此，加速度分
时变加速度（当地加速度）：同一空间点，不同时刻上因流速不同，而产生的加速度。
位变加速度（迁移加速度）：同一时刻，不同空间点上流速不同，而产生的加速度。
分析：
当地加速度
迁移加速度

## Slide 27
时变加速度产生说明
t0
t
ut
u0
水面不断下降
位变加速度说明
u2
t0
u1
水面保持恒定
示例：水箱放水

## Slide 28
其他流体的物理量，比如压强P的变化，也可以表示为

## Slide 29
对牛顿流体，
有第7章的关系式：
动量方程可以表达为：
最复杂的偏微分方程（PDE）：牛顿流体的纳维-斯托克斯方程
(Navier-Stokes equations for Newtonian fluid)
千禧年七大数学难题之一 Navier-Stokes existence and smoothness

## Slide 30
对不可压缩流动
NS方程化简为：
写成矢量形式：
如果无黏性，则变为欧拉方程 (Euler’s equation)：

## Slide 31
柱坐标系不可压缩牛顿流体的N-S方程
教材附录E

## Slide 32
球坐标系不可压缩牛顿流体的N-S方程

## Slide 33: 例3：垂直平板间的不可压缩牛顿流体定常流动分析
求解不可压缩NS方程
各项表达式
为常数
只有在y方向存在速度分量
得到控制方程
(governing equations)
为什么？

## Slide 34
对x积分一次，得到
再对x积分一次，得到
利用平板上的两个边界条件 ，可以确定两个积分常数，
最终的速度表达式为
两个速度的线性叠加！
为什么？

## Slide 35
不同运动速度的线性叠加

## Slide 36: 例4：无黏流体旋转流动的自由面(free surface)分析
已知：1. 流动速度与距离成反比
2. 无黏
求：自由面怎么变化？
柱坐标

## Slide 37
控制方程为欧拉方程
出发点：压强沿自由面为常数，因此如果压强确定了，自由面变化也就确定了。
这里
在转子和流体的接触面上，流体速度与转子速度相同
得到
代入 得到
求全导数
考虑到 ，上式可变成
柱坐标关系

## Slide 38
由于径向速度为零，以及 ，所以
压强梯度表示为
自由面形成一个角度

## Slide 39: 一点引申
有无更直接的方法？
第二项其实来自于离心加速度
保罗⸱ 狄拉克 Paul Dirac
“原先，我只对完全正确的方程感兴趣。然而我所接受的工程训练教导我要容许近似，有时候我能够从这些理论中发现惊人的美，即使它是以近似为基础...如果没有这些来自工程学的训练，我或许无法在后来的研究作出任何成果...我持续在之后的工作运用这些不完全严谨的工程数学，我相信你们可以从我后来的文章中看出来...那些要求所有计算推导上完全精确的数学家很难在物理上走得很远。”
“我认为，未来的正确路线在于不要力求数学的严密，而是要在实际例子中去获取方法。”

## Slide 40: 伯努利方程
流线坐标
（法向和切向）

## Slide 41
速度沿流线的随体导数
由于
得到
流线坐标上的压强梯度
根据欧拉方程，写出流线切向方向s的方程

## Slide 42
由于
得到
让重力作用于y方向向下，则有
对稳态流动，积分为常数，即
使用条件

## Slide 43: 总结
掌握流体微元概念和应用
熟悉微分形式的连续性方程、纳维-斯托克斯方程、欧拉方程。不同坐标下的方程要了解
应用微分方程求解具体流动问题的解析解
流线上伯努利方程的推导和含义

## Slide 44: 课后作业
8.2、8.12、9.9
复习 Navier-Stokes 方程的推导过程