## Slide 1: 第8讲 总结与复习

## Slide 2: 课程简介
学习目标：
流体力学属于基础理论课程，但又具有明显的应用技术学科特性。以动量传递为主要特征的流体力学，是动力工程和工程热物理、化学工程与技术、能源和机械工程等学科的基础知识。通过对《工程原理-动量传递》的学习，使学生掌握流体的基本物性，掌握流体宏观的平衡和运动的基本规律，掌握流体与固体壁面之间的相互作用规律，并会应用这些规律解决工程实际中的基本流动问题。
理论联系实际，旨在介绍流体力学原理、熟悉基本知识的同时，将所学知识用于工程实际问题的分析、讨论和解决，培养工程科学思维和表达能力。

## Slide 3: 可测量结果
能解释流体的基本概念：包括流体与固体相比所具有的特点，流体的连续介质模型，流体压缩性和膨胀性，流体的黏性。
能解释“静止”的概念；理解流体平衡的微分方程式，会应用不可压流体重力场中的静压公式进行计算；解决工程中各类平衡流体对壁面的作用力。
能解释“拉格朗日法”和“欧拉法”对流体运动的描述；能解释流体运动中几个基本概念；掌握控制体分析方法；理解和掌握连续性方程的物理意义及其工程应用。
了解流体运动微分方程式的含义；理解和掌握伯努利方程的物理意义及其工程应用；掌握动量方程式的工程应用。
掌握理想流体概念；会求解流函数与速度势
掌握量纲分析，会应用相似性原理分析具体问题。
理解边界层理论，了解湍流基本概念。
掌握管道中不同流动状态的阻力计算。

## Slide 4: 课程内容
一、流体的基本概念；
二、流体静力学，包括流体平衡概念、流体平衡微分方程式等；
三、流体运动学，包括描述流体运动的方法、连续性方程、流体
微元运动分析；
四、流体动力学，包括伯努利方程、动量方程式；
五、量纲分析和相似性原理；
六、边界层理论与湍流；
七、流体动力学在工程中的应用，包括管中阻力。

## Slide 5
流体力学
研究流体介质的特性、状态和在各种力的驱动下发生的流动以及质量、
动量、能量输运规律的力学分支学科。
关 键词： 流体、黏度；流动、力；
流体的介质特性
流动所遵循的规律
流体与周围物体的相互作用
流动带来的质量、动量、能量输运规律
静力学—“静止”流体的平衡条件、压力分布； 运动学— 流体运动的特征、规律；
动力学— 外力作用下流体运动规律及固体壁面的作用力、阻力。
1.流体力学的基本概念

## Slide 6
17世纪中叶以后： 形成学科-流体力学
伯努利 (D.Bernoulli,1700-1782, 瑞士）
建立了流体位势能、压强势能和动能之间的 能量转换关系──伯努利方程。
1738年，出版了世界第一部《流体力学》专著，奠定了流体静力学的基础。

## Slide 7
牛 顿
伟大的数学家、物理学家、天文学家和哲学家 最卓越的贡献是微积分和经典力学的创建。
恩格斯概括：“牛顿由于发明了万有引力定律 而创立了科学的天文学，由于进行了光的分解 而创立了科学的光学，由于创立了二项式定理 和无限理论而创立了科学的数学，由于认识了 力的本性而创立了科学的力学”。
建立了牛顿内摩擦定律，为粘性流体力学初步奠定了理论基础，并讨论了波浪运动等问题。
牛 顿 (1642-1727)

## Slide 8
拉格朗日(法国）
(J. L. Lagrange,1736－1813, )
提出新的流体动力学微分方程，使流体动力学的解 析方法有了进一步发展，并提出了流函数的概念。
欧拉
(L. Euler, 1707－1783, 瑞士）
经典流体力学奠基人，出版《流体运动一般原理》
提出了流体的连续介质模型，建立了理想流体运动 微分方程
    V  0
t
 Dt
1 D   V  0
V  V  V   1 p  f
t


## Slide 9
纳维 (法国)(C.L.M.H. Navier, 1785-1836)
首先提出了不可压缩粘性流体运动的微分方程组；
斯托克斯 (英国）
(G.G.Stokes,1819-1903)
严格导出了这些方程，并把 流体质点的运动分解为平动、 转动、均匀膨胀或压缩及由 剪切所引起的变形运动。
纳维-斯托克斯方程 (N-S方程）
+
i
j
i
j
i
j
u u
i  u
i  f 
t
x
1 p μ 2u
ρ x ρ x

## Slide 10
证实粘性流体两种流动状态
──层流和湍流；
建立了不可压缩流体湍流运动的方程组： 雷诺方程，为湍流的研究奠定了基础。
O.Reynolds (1842-1912）
雷 诺 (英国北爱尔兰）
(O.Reynolds, 1842-1912）

## Slide 11
普普朗特 (德国)
L. Prandtl, 1875－1953
建立了边界层理论，解释了阻力 产生的机制。提出混合长度理论， 论述了有限翼展机翼理论。
对现代航空工业的发展作出了重要的贡献。

## Slide 12
冯.卡门 (T. von Kármán , 1881-1963, 匈牙利、美国)
在1911-1912年连续发表的论文中，提出 了分析带旋涡尾流及其所产生的阻力的理论， 人们称这种尾涡的排列为卡门涡街。
在1930年的论文中，提出了计算湍流粗 糙管阻力系数的理论公式。
在湍流边界层理论、超声速空气动力学、 火箭及喷气技术等方面都有重要贡献。
20世纪最伟大的航天工程学 家，开创了数学、力学等基础科 学在航空航天和其他技术领域的 应用，被誉为“航空航天时代的 科学奇才”。

## Slide 13
周培源 (1902-1993)
钱学森 (1911-2009)
力学家、空气动力学家。 为中国火箭导弹和航天事 业的创建与发展作出了杰 出的贡献。
理论学家、流体力学家。 在爱因斯坦广义相对论引 力论和湍流理论方面获得 了杰出成就。
郭永怀 (1909-1968)
空气动力学家、应用数学家。 在跨声速流动、边界层理论、 激波与爆轰理论等方面做出 了杰出成就。

## Slide 14
流体力学的学科定位
流体力学既是一门基础科学， 同时又是一门应用科学。
是一门既针对具体物质但又需要抽象思维的学科；
渗透力强、介入学科群广泛、对其他学科牵引作用大；
是现代工程技术的基础性学科。
流体力学的应用领域
数学、天体物理、地球物理、大气物理、航空航天、水利、海洋、
机械、船舶、环境、能源、灾害、化工、材料、生命、仿生等。

## Slide 15
流体力学的研究方法
实验研究
根据实际问题利用相似理论建立实验 模型。实验流体力学(Experimental Fluid Mechanics)
理论分析
根据实际问题建立理论模型，并进行 数学求解。理论流体力学 (Theoretical Fluid Mechanics)
数值计算
根据理论分析方法建立数学模型，选 择合适计算方法，数值求解得出结果， 用实验方法加以验证。计算流体力学 (Computational Fluid Mechanics)
现象观察
理论分析
实验模拟
观察是创新的源泉、实验和 理论是本质和规律的探寻。
流体力学研究的三步曲

## Slide 16: 可压缩性（compressibility）
声速公式
马赫数 Ma=V/C
不可压缩
亚音速
跨音速
超音速
高超音速

## Slide 17: 层流流动剪应力
固体：剪切模量=剪应力/剪应变
流体：黏度/粘度（黏性/粘性，viscosity）= 剪应力/剪应变率
剪应力 sheer stress 剪应变率 sheer strain rate
和温度、组分、压力有关，但与剪应变率无关
SI：kg/m⸱s 或者Pa⸱s
量纲
单位

## Slide 18: 非牛顿流体
塑性流体
打印机墨水
剪切变稀（shear thinning）
发胶，糖浆，血浆（plasma）、油漆
剪切变稠（增稠，shear thickening）
橡皮泥、流沙、玉米淀粉和水混合物

## Slide 19: 2.流体静力学
各向等值性 —点性质(point property)，与方向无关
作用垂向性—总是作用于物体表面法向
压强变化最大的方向沿着重力方向
压强等值面垂直于重力方向
会画静压强
受力图
静压强特性

## Slide 20: 例：多种流体的压力计
帕斯卡定理
会求A、B两点的压强关系

## Slide 21: 例：大气压强计算（等温假设）
在重力作用下，大气压强分布的变化有
对理想气体，压强可表示为
对Z1、 Z2 两个高度积分，得到
等温假设下，有
几个需要注意的地方：
高度对重力的影响
教材 例2中
通用气体常数 R = 8314.3 J/(kmol K)
需要除以分子量 29，才能不混淆

## Slide 22: 例：大气压强计算（有温度变化）
温度随着高度（< 11000 m）的变化
存在4% 误差！
得到
等温假设下，有
变温度条件下，有
估算5000 m高度上的气压

## Slide 23
3. 流体分析基本原理
定律 方程
质量守恒定律 连续性方程
牛顿运动第二定律 动量方程
热力学第一定律 能量方程
流体力学遵循的定律及对应方程

## Slide 24
  两种运动描述(观点)的对比
拉格朗日描述 欧拉描述
描述物理量的随体变化
描述物理量的空间变化
着眼于质点
着眼于空间点
有限质点
场
强调历史相关(如轨迹)
强调瞬时的空间相关
不适合描述流体微元的运动
变形特征
适合描述流体微元的运动
变形特征
通常表达式较为复杂，
但此方法很重要
表达式简单，
在流体力学中常用

## Slide 25
流线(streamline)
  流线是流场中任一时刻的一条几何曲线，其上各点的速度矢量均与此曲线相切。因此，流线是同一时刻，不同流体质点所组成的曲线。由欧拉法引出。

## Slide 26
  流线特点：
流线是假想的线，且具有瞬时性（t是参数）；
在定常流中，速度场不随时间改变，即 , 流线簇也不随时间改变 ，用一幅流线图就可以表示出流场的全貌.
流线不能相交和分支，否则在同一空间点上流体质点将同时有几个不同的流动方向。
流线不能突然折转，是一条光滑的连续曲线。
流线密集的地方，表示流场中该处的流速较大，稀疏的地方，表示该处的流速较小。

## Slide 27
  流线积分方程
  能够根据速度求流线方程

## Slide 28: 例：流线计算
已知速度场
求：过(1,1)点的流线
解：
在t=0时刻，流线方程为 xy = 1

## Slide 29
系统及控制体
守恒律需要在某一系统（system）内才成立
多数情况下，难以对变化多端的流动定义一个系统
控制体（control volume）相对容易定义，适合于变化多端的流动分析
控制体可以是有限尺寸，也可以是无限小

## Slide 30
几类分析方法的特点
控制体（ large-scale）分析
对任何流动情况都是“准确”的，在边界上的平均或者“一维”物理量，适合工程应用
Bernoulli，Prandtl
微分（differential， small-scale）分析
适用于任何流动，但多数情况没有精确的解析解，可用数值模拟（CFD，计算流体力学）
Euler，d’Alembert
实验或者量纲（experimental or dimensional）分析
适用于理论、数值、实验，能降低实验费用
Rayleigh、Buckingham

## Slide 31: 积分形式（控制体）的动量平衡方程
控制体的动量平衡方程，或者动量定理(momentum theorem)
对一维流动，有
注意符号！

## Slide 32: 例：水流冲击的受力分析

## Slide 33: 伯努利方程 （Bernoulli Equation）
稳态、不可压缩、无黏、等温流动的控制体
或两边除以g，得
xx头 (xx head)
具有长度量纲

## Slide 34
4.层流流动分析：从控制体到流体微元
控制体 流体微元
不关心细节 从另一种角度
穿过表面的物理量 导出微分方程
物理量的总变化 理解各种物理量变化机制
积分 微分
流体微元：由大量流体质点组成的具有线性尺度效应的微小流体团。

## Slide 35: 例：牛顿流体沿倾斜平面向下的层流流动
注意坐标和微元的选取
回忆一下剪应力下标含义

## Slide 36
x方向动量守恒
在微元上计算各项
稳态流动，有
充分发展流动，有
各项代入第一个方程，得

## Slide 37
求极限，有
对y求积分，有
利用y=L处为自由面，剪应力为零的条件，得
牛顿流体存在剪应力与剪应变存在线性关系，上式可变为

## Slide 38
对上式再一次积分，有
考虑到 y=0 壁面处的无滑移速度条件，得 C2 = 0
得到抛物型速度分布
y=L 自由面处速度最大，有
简单积分比较，可以得到

## Slide 39: 圆管情况
Hagan-Poiseuille equation, 海根-泊肃叶方程

## Slide 40: 微分形式的质量守恒方程 (连续方程)
根据质量守恒关系，有
取三维流体微元
微元无限小，有
除以dxdydz，得到连续方程
或者写成矢量形式
定常流动，有
不可压缩流动，有
散度 divergence

## Slide 41: 例：判断满足质量守恒
各个速度分量代入不可压缩连续方程
存在速度场 ，
在什么情况下，是质量守恒的不可压缩流动？
得到条件
注意：其他系数可以任意选取
能够判断流动是否满足质量守恒

## Slide 42: 不可压缩Navier-Stokes方程形式及欧拉方程
对不可压缩流动
NS方程化简为：
写成矢量形式：
如果无黏性，则变为欧拉方程 (Euler’s equation)：
记忆！
引入随体导数概念：
（substantial derivative）

## Slide 43: 例：垂直平板间的不可压缩牛顿流体定常流动分析
求解不可压缩NS方程
各项表达式
为常数
只有在y方向存在速度分量
得到控制方程
(governing equations)
为什么？

## Slide 44
对x积分一次，得到
再对x积分一次，得到
利用平板上的两个边界条件 ，可以确定两个积分常数，
最终的速度表达式为
两个速度的线性叠加！
为什么？

## Slide 45
不同运动速度的线性叠加

## Slide 46
5.理想流体流动和量纲分析
达朗贝尔佯谬 (d‘Alembert’s Paradox，1752):
在均匀流场里任何形状的物体受力为零！
这个结论导致每个人都反应过度，从而拒绝无黏流理论
理想流体 (inviscid fluid)：黏度为0
法国数学家达朗贝尔
（1717-1783）

## Slide 47
普 朗特 (德国)
Ludwig Prandtl, 1875－1953
建立了边界层理论（boundary layer theory），解释了阻力 产生的机制。提出混合长度理论， 论述了有限翼展机翼理论。对现代航空工业的发展作出了重要的贡献。

## Slide 48: 流体在一点上的旋转(rotation)
在流体微元上表示，有
求极限，得到
xy平面上流体微元的旋转

## Slide 49
所有三个平面都可以写出类似的表达式
3个角速度分量构成一点领域内的角速度矢量：

## Slide 50
为流场中速度的旋度 (vorticity)
称为流动无旋
会判断有旋无旋

## Slide 51
流函数 (stream function)
二维不可压缩流动：
引入一个函数使得：
对比上面两个方程，得到：
即速度表达为
函数 称为流函数
连续性方程：
流函数将两个变量用一个高阶函数代替
拉格朗日(法国）
(J. L. Lagrange,1736－1813 )
提出新的流体动力学微分方程，使流体动力学的解析方法有了进一步发展，并提出了流函数和速度势的概念。

## Slide 52: 掌握：已知速度场，求流函数
已知速度场
首先检查是否满足连续性
将上式对x求导，有
写出方程
对(1)积分，有
对比后，必然有 f(x) = constant
流函数为

## Slide 53: 无旋流动的速度势（velocity potential）
如果一个矢量的旋度为零，那么这个矢量可表达为一个标量的梯度
速度势函数(velocity potential function)，速度分量
可表达为
对无旋流动
必然有
对不可压缩流动，连续性方程为
因此
势函数满足拉普拉斯方程
速度势函数性质：
只有在无旋流动下存在
对可压缩、非稳态流动也适用
对三维流动适用

## Slide 54: 流函数与势函数的性质
流函数
二维稳态不可压缩流动，有黏无黏都存在流函数
流函数为常数对应的各条线是流线
流函数满足连续性方程
对无旋稳态不可压缩流动，流函数满足拉普拉斯方程
速度势
只要流动无旋，就存在速度势
速度势的梯度是速度
对稳态不可压缩流动，速度势满足拉普拉斯方程
对稳态不可压缩流动，速度势和流函数正交

## Slide 55: 掌握：求二维流动的流函数和速度势
已知二维流动的速度分布，求流函数和速度势
可以检查连续性是否满足
引入流函数，有
(1)
(2)
对方程1、2积分均可，选择对1进行积分，有
(3)
方程3对x进行微分，有
(4)
比较方程2和4，得到
这里
对上式积分，得到
代回方程3，得到
在此式中，常数C无意义，可去除
u
v
u
v
v
+ f1(x)

## Slide 56: 掌握：求二维流动的流函数和速度势
求解速度速之前，先确认是无旋流动
引入速度势，有
速度势对y进行微分，并等于y方向的速度分量，有
对x进行积分，有
对比各项，可得到 也就是
最后得到速度势
u

## Slide 57: 量纲分析的特点与要求
降低成本
帮助思考和计划实验或者理论: 哪些参数可以忽略、方程如何反映物理本质
通过标度律（scaling law）将实验模型获得的数据推广到实际原型上
量纲分析是一门需要练习的学术能力，也是一门艺术和技巧
Euler (1765) Fourier (1822) Rayleigh (1877) Buckingham (1914) Pi theorem /Vaschy (1892) /Riabouchinsky (1911)
Bridgman (1922)

## Slide 58: 量纲和谐原理
凡是正确反映物理规律的方程，各项的量纲必然一致，称为量纲和谐原理
流体力学中的基本量纲
常用量纲分析方法：瑞利法、白金汉Pi定量

## Slide 59: 量纲分析法：瑞利法（掌握）
1. 确定影响某一物理过程的影响因素
2. 假设其中一个物理量xi，可以表达为其他物理量的指数乘积形式
)
3. 根据量纲和谐原理，求出各物理量的指数
4. 根据实验或分析求出系数k
瑞利法适合比较简单问题，一般影响因素不超过4个

## Slide 60: 白金汉Pi (π) 定理（Buckingham Pi Theorem）
为了处理更复杂情况，Buckingham发展了一套理论来进行量纲分析，称为 pi (π) 定理:
选取的基本物理量不能组合成无量纲量，但加上一个变量后能成为无量纲参数
例如
如果选取 为无量纲化的独立物理量，就有

## Slide 61: 例：圆周运动分析
例：已知作用在做圆周运动物体上的离心惯性力F与物体质量m，速度V和圆周半径R有关，试用瑞利法给出离心力F的表达式
根据量纲和谐原理，得到方程组
所以

## Slide 62: 例：管道流动
根据量纲和谐原理，得到方程组
所以
M
= 1

## Slide 63: 几个重要的无量纲参数
欧拉数
弗罗德数
韦伯数
雷诺数 惯性效应与黏性效应之比，管道Re数2300
马赫数，速度与声速之比
根据马赫数大小分不可压缩流、亚音速…
斯托哈尔数，振荡流动

## Slide 64
湍流/紊流/乱流（turbulent flow）
6.黏性流体的流动和湍流
雷诺实验
证实粘性流体两种流动状态
──层流和湍流；
建立了不可压缩流体湍流运动的方程组： 雷诺方程，为湍流的研究奠定了基础。
临界Re数 （critical Re number）
雷 诺 (英国北爱尔兰）
(Osborne Reynolds, 1842-1912）
这里的Re数是对圆管而言
流动扰动的存在
如果消除扰动，Re直到40000还可能为层流

## Slide 65: 流动阻力(drag)
摩擦形成的阻力（frictional drag）来自于剪应力，可表达为表面摩擦系数的形式
压力也会产生阻力（pressure drag），可表达为压力系数的形式
注意参考面积的不同

## Slide 66
不同外形物体的阻力系数对比

## Slide 67: 边界层概念
边界层结构示意图
普朗特(1904)
当地雷诺数

## Slide 68: 布拉休斯解的作用
时，有 ，因此在这一点上，令
得到
或者
1. 边界层厚度

## Slide 69: 布拉休斯解的作用
壁面速度梯度
2. 对宽为W、长为L的平板，Blasius解得到的平均摩擦系数
壁面剪切应力
壁面摩擦系数
局部点x的表达式
对宽为W、长为L的平板的平均摩擦系数

## Slide 70: 湍流基本概念
湍流 （turbulence、紊流、乱流）
就是指由Navier-Stokes方程所描述的粘性流体当超过临界雷诺数后，从规则流动转捩为在时空中紊乱复杂的多尺度涡旋运动的形态。
湍流的复杂性包括：
计算的复杂性，尺度的复杂性，状态的复杂性，转捩的复杂性，预测的复杂性，描述的复杂性，测量的复杂性，各种结果解释的复杂性。因此，湍流研究进展十分缓慢。
湍流边界层厚度
湍流平板平均摩擦系数

## Slide 71: 7.封闭管道中的流动
压力降可以表达成
用摩擦系数来表达上式，有
或者
ff 称为范宁（Fanning）摩擦系数，fD称为达西（Darcy）摩擦系数

## Slide 72: 圆管流动入口端的摩擦系数
充分发展的层流
流向速度剖面不变
充分发展的湍流 教材认为无解析公式 Le > 50D
但最近的计算流体力学（CFD）结果提出了经验公式
入口效应
Entrance effect

## Slide 73: 莫迪图（Moody Chart）

## Slide 74: 各种常用材料的壁面粗糙度

## Slide 75: 圆管流动压头损失（head loss）
压头损失
计算中使用简化的显式公式即可！
误差<1.5%
求解摩擦系数的显式公式

## Slide 76: 管件、阀门等造成的压头损失
各种部件会引起额外的压头损失
K为不同部件的系数
也可以折合成等价长度 Leq
球阀
角阀
阀门
标准90度弯头
小半径90度弯头
大半径90度弯头
标准45度弯头
T型三通，侧面
T型三通，直流
180度弯头
具体各部件的水头损失系数不需要记忆
当量直径

## Slide 77: 管道湍流流动问题的四种分类(不涉及迭代）
√
√
需要迭代
需要迭代

## Slide 78: 例： 管道流动估算
117 m